УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «НИЦ МИ»

_________О. П. Жданов

“___”_________ 2018 г

Влагомер МПВ700-03

МПВ700.00.00.000 ПС-03

Паспорт

Уфа 2018 г.

Общие сведения

1.1. Влагомер МПВ 700-03 на базе датчика УМФ700-03 УМФ700.00.00.000ТУ-03 предназначен для измерений:

-	мгновенного содержания воды в потоке;

-	скользящего среднего содержания воды в потоке за заданный интервал времени.

-	объема прокаченной нефти за единицу времени (при работе в комплекте расходомером).

1.2. Дата выпуска					_______________

1.3. Заводской номер датчика 			_______________

1.4. Заводской номер платы УМФ700.20 	_______________

1.5. Вариант исполнения: МПВ 700-03____, жесткий, длина _________.см.

Основные технические характеристики

2.1 Основные технические данные приведены в таблице 1

Таблица 1

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Среда измерения | Жидкость с содержанием нефти,газа, воды |
| Содержание свободного газа, не более, % | 10 |
| Температура среды измерения, (С | От 0 до плюс 150 |
| Рабочее избыточное давление, не более кг/см2 | 63 |
| Диапазон измерения объемной доли воды, % | 0 - 100 |
| Предельная абсолютная погрешность измерения объемной доли воды в диапазоне: От 0 до 50% влагосодержания, % От 50 до 100% влагосодержания, % | 0,4 1,5 |
| Питание, В | 24 и 48 |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 5 |
| Сопротивление цепей питания: при 24 В, не более Ом | 15 |
| Интерфейс связи | RS485 |
| Скорость передачи данных, кбит/сек | 19,2 |
| Температура окружающей среды,°С. Внимание! При температуре ниже минус 30 °С использовать термочехол. | от минус 50 до плюс 55 |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 | IP-66 |
| Вид взрывозащиты корпуса | Взрывонепроницаемая облочка |
| Вид взрывозащиты сенсора | Искробезопасная цепь |

2.2 Габаритные и присоединительные размеры датчика приведены в приложении 1.

Схемы подключения датчика приведены в приложении 2.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

3.1. Используемое в уровнемере программное обеспечение является встроенным. Функциями программного обеспечения являются управление измерительными каналами, идентификация границ разделов сред, формирование цифрового сигнала по интерфейсу RS485, диагностика прибора.

Программное обеспечение содержит в себе калибровочный файл с данными заводской калибровки. Этот калибровочный файл не может быть модифицирован или загружен для чтения и редактирования через какой-либо интерфейс на уровне пользователя.

3.2. Измерительный алгоритм, основанный на использовании методов цифровой обработки сигналов, позволяет получить из измерения скорости распространения электромагнитного сигнала в средах с различной диэлектрической проницаемостью среды:

мгновенное содержания воды в потоке;

скользящее среднее содержания воды в потоке за заданный интервал времени;

объем прокаченной нефти за единицу времени (при работе в комплекте расходомером).

Кроме того, обеспечивается выдача диагностических диаграмм по границам разделов сред в заданном интервале времени.

Программное обеспечение не влияет на метрологические характеристики уровнемера.

3.3. Идентификационные данные программного обеспечения для влагомера в указаны в таблице 2.

Таблица2

| Идентификационные данные (признаки) | Значение |
| --- | --- |
| Идентификационное наименование ПО | «MPV» Version 1.0 |
| Номер версии (идентификационный номер ПО) | 1.0 |
| Цифровой идентификатор ПО | - |
| Другие идентификационные данные | - |

3.4. Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений – высокий в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Встроенное программное обеспечение защищено от несанкционированного изменения настроечных данных многоуровневой системой доступа пользователей. Это позволяет ограничить доступ к настроечным данным.

Встроенное программное обеспечение защищено от несанкционированного изменения пломбировкой крышки корпуса уровнемера, не позволяющей без нарушения ее целостности осуществлять доступ к электронному модулю. Отверстие для пломбировки показано в Приложении 1.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ и безопасности

3.1 Датчик предназначен для установки на объектах в зонах, где возможно образование смесей горючих газов и паров с воздухом категории IIB, температурного класса T6 включительно, согласно ГОСТ 31610.0-2014.

3.2 Датчик имеют взрывозащищенное исполнение, соответствуют требованиям ГОСТ IEC 60079-1-2011 и ГОСТ Р 60079-11—2010, имеет вид взрывозащиты “Взрывонепроницаемая оболочка” и “Искробезопасная электрическая цепь“, маркировку взрывозащиты 1ExdiaIIBT6.

3.3 Обеспечение взрывозащищенности датчика достигается следующими путями:

применением корпуса типа взрывонепроницаемая оболочка.

необходимых электрических зазоров и путей утечек, ограничением максимального напряжения и разрядных токов до искробезопасных величин по ГОСТ Р 60079-11—2010.

3.5 К монтажу (демонтажу), эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту датчика должны допускаться лица, изучившие руководство по эксплуатации МПВ700.00.00.000 РЭ-03, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электротехническими установками и радиоэлектронной аппаратурой.

3.6 Категорически запрещается эксплуатация датчика при снятой крышке, незакрепленном кабеле, а также при отсутствии заземления корпуса.

3.7 Все виды монтажа и демонтажа датчика производить только при отключенном питании и отсутствии давления в резервуаре.

Комплектность

4.1 комплектность указана в таблице 3

таблица 3

| Наименование | Плата/ Докум. | Тип сенсора | Длина сенсора, м | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Влагомер МПВ 700-03 | УМФ 700.20 | Жесткий | 0,3 - 0,75 | 1 |
| Паспорт МПВ 700-03 | МПВ700.00.00.000 ПС-03 |  |  | 1 |
| Кабельный ввод КВВ М20х1,5 | ЦКЛГ.687151.000-04 |  |  | 1 |
| Винт (съемник крышки) | УМФ 700.11.00.020 |  |  | 2 |
| Упаковка жесткий сенсор | УМФ 700.00.00.101 | Жесткий |  | 1 |
| Руководство по эксплуатации | МПВ700.00.00.000 РЭ-03 |  |  | 1 (на поставку) |
| Копия ех-сертификата |  |  |  | 1 |

Свидетельство о приемке

Датчик УМФ 700-03 влагомера МПВ700-03, заводской номер __________ 	
соответствует техническим условиям УМФ 700.00.00.000 ТУ-03 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска "__"_________ 20__ г.

Ответственный за приемку от НИЦМИ

М.П.				_________________ ( _____________ )

подпись	Ф.И.О.

Гарантии изготовителя

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие датчика техническим условиям УМФ 700.00.00.000 ТУ-03 при полном соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа.

7.2. Гарантийный период работы – 12 месяцев с даты поставки.

7.3. Изготовитель обеспечивает в течение гарантийного периода, техническое обслуживание и бесплатное устранение дефектов, выявленных в поставленной продукции.

7.4. Изготовитель ведет работу по совершенствованию изделия повышающую его надежность и улучшающую его эксплуатационные качества, соответственно в изделие могут быть внесены изменения не отраженные в поставляемой документации.

Результаты технического освидетельствования специальными контрольными органами

| Дата | Наименование и обозначение | Результаты освидетельствования | Периодичность освидетельствования | Срок следующего освидетельствования | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Учет неисправностей при эксплуатации

| Дата и причина отказа | Характер неисправности | Причина неисправности | Принятые меры по устранению неисправностей и отметка о направлении рекламации | Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за устранение неисправностей |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение 1

Приложение 2